| Pos. 001 | TOUCHLON 15“ color TFT Bedien- und Anzeigeeinheit zur Visualisierung und Nutzung von Informationen in LON (ANSI/EIA-709) Netzwerken, BACnet- oder Modbus-Netzwerken |
| --- | --- |
|  | Komfortable Bedien- und Anzeigeeinheit konform zum EIA-709 Standard. Einsatz auch in BACnet- oder Modbus-Netzwerken. Bedienung über Touch-Display. Graphische Darstellung mittels beleuchtetem 1024 x 768 TFT Farb LCD 15“ mit 16 Mio. Farben. Technische Daten Anzeigefunktionen: Anzeigentyp: TFT Farb LCD, 16 Mio Farben, entspiegelt Bildschirmdiagonale: 15“ Anzeigenbereich (mm): 304 (B) x 229 (H) Auflösung: 1024 x 768 Pixel Touch-Oberfläche: resistiv analog Beleuchtung: LED, 50000h (MTF) Leuchtstärke: 400 cd/m² Speicher: RAM: 256 MB FLASH: 64 MB Externe Schnittstellen: Serielle Schnittstelle (COM1): RS232 [9pol. Stecker, bis 115kBaud, (8,N,1)] Netzwerk-Schnittstelle: 1x Ethernet (10/100BaseT, RJ45 Buchse) LON: FTT-10A Transceiver (optional TP 1250) BACnet: BACnet IP Modbus: Modbus TCP Server, Modbus RTU Master DMX: DMX-Interface (Hardwareoption) 1-Wire: Datenbus Dallas/Maxim für aktive 1-Wire Geräte SD-Karte (optional): 1-2 GB Download: über Ethernet LON: Netzwerkvariablen: 4096 Adresseinträge: 512 BACnet: Kommunikationsstandard: BACnet IP BACnet Objekte: 4096 Modbus: Modbus-Objekte: 4096 Elektrische Daten: Eingangsspannung: 8..32V AC/DC 24V Leistungsaufnahme: 6,5W @ 24V DC (Hintergrundbeleuchtung an), 4,5W @ 24V DC (Beleuchtung aus) Physikalische Daten: Schutzart: IP52 (frontseitig), IP20 (rückseitig) Außenmaße (mm): 364 (B) x 290 (H) x 88 (T) Einbautiefe (mm): 82 FUNKTIONEN Allgemein max. 1024 Seiten (Screenebenen) verfügbar, Objekte frei platzierbar in 90° Schritten drehbar, Farbzuordnung über Vorder-/Hintergrundfarbe, Transparentmodus vordefinierte Funktion zur nummerischen Werteingabe (NUM BLOCK) und zur Texteingabe über QWERTZ Tastatur automatische Dimmfunktion (256 Stufen) der Hintergrundbeleuchtung mit freier Zeiteingabe automatische Screensaverfunktion mit 8 unterschiedlichen Screensavern/freie Zeiteingabe automatischer Bildebenenwechsel mit freier Zeiteingabe abschaltbarer Tastenton, Tonausgabe und Tonhöhe per script steuerbar Screenfading bei Bildebenenwechsel (schaltbar) Hauptsichtwinkel: 0°-180°(6’00-12’00) per Software schaltbar -> 180° Einbau möglich, Seitenwinkel 70° (alle Seiten). Alle Objekte in 90° Schritten drehbar, Vertikaleinbau möglich Screenaufruf per Passwort schützbar, bis zu 8 Passwortebenen definierbar max. 1024 Hintergrundbilder mit einer Farbtiefe von 65536 Farben (3,5“/5,7“) und 16 Mio. Farben (15“) 16 vorinstallierte Fonts, jeder Font invertier-/skalierbar, zusätzlich eigene Zeichen definierbar Projektdownload über Ethernet oder LON via FTP möglich Touch Touchtasten frei gestalt- und platzierbar. Tasten mit Bildunterlegung oder animiertem Bild. Tastenfunktion mit automatischer Wiederholfunktion, Tastenarten: Ein-Aus, Wechsel, Taster. „unsichtbare“ Taste definierbar Status normal+gedrückt+gesperrt je Taste mit unterschiedlichen Bildanzeigen über Wertänderung schaltbar Mehrfachfunktion, z.B. Wertzuweisung auf Datenpunkt und Bildschirmwechsel, Wertzuweisung auf Datenpunkt (LON Variable) oder interne Speicherzelle, Wertzweisung von Datenpunkt zu Datenpunkt oder von Speicherzelle zu Datenpunkt, integrierte Berechnungsfunktion und Vergleichsfunktionen. Bargraphanzeige mit Farbwechsel und Touchfunktion LON/BACnet/Modbus Generierung von LON Netzwerkvariablen, BACnet Objekten, Modbus-Objekten LON SNVT Variablen und UNVT (Uservar) verwendbar. Importfunktion von externen XIF-Files zur automatischen Generierung von Netzwerkvariablen mit automatischer Richtungsumkehr. XIF Exportfunktion. LON Legacy Modus – einstellbar für nicht ECS basierte LON Tools DMX Ansteuerung eventgesteuerter Beleuchtungen mittels Hardwareoption DMX-Schnittstelle und DMX-Gateway Scheduler (Zeitschalten) Scheduler mit Logikfunktion und Zeitschaltuhr, max. 64 Scheduler á 64 Schaltzeiten á 64 Funktionen, Schaltzeit mit Tages/Wochenfunktion, Schaltzeit + Funktionszuordnung sind online am Touchpanel änderbar! Kalender Kalenderfunktion Jahr 1980-2099, 64 Kalender (zugeordnet zu Scheduler) Auswahl: Einzeltag, Woche, Wochenende, automatische Wiederholfunktion, Kalender online am Touchpanel änderbar. Alarming Alarmmanagement Trend Trendaufzeichnung, 16 Samplings a 16 samples (max. 4MB/Sampling), opt. auf SD Karte Diagramm-/Trend-Anzeigefunktionen am Touchpanel mit Historie, Diagrammtypen vordefiniert, bis 16 Werte in einem Diagramm anzeigbar Grafik Grafiken skalierbar, Transparentmodus, Importfunktion von Grafiken im Format bmp, png, jpg, gif, ico mit automatischer Skalierung Animationsfunktion für grafische Objektanimation mit Eventsteuerung Funktionen zum eventgesteuerten Anzeigewechsel von Grafiken Änderung des Hintergrundbildes/Skin im laufenden Betrieb Verwendung von True Type-Schriften (statische Texte mit allen in Windows verfügbaren Schriftarten) Script Scriptfunktion für freie Programmierarbeit, event- oder zeitgesteuerte (periodische) Scriptausführung, Ausführung local (im aktuellen Screen) oder global Grundbefehle: IF..THEN..ELSE, LOOP, Speicherlesen/schreiben/kopieren, Tonausgabe, Bildschirmwechsel, Helligkeit einstellen LON Befehle: Service, PIN Message senden, LON Datenpunkt senden/pollen, Explicit Message senden/empfangen Sonstiges einstellbare Nutzung von NTP Zeit Server über IP mit automatischer Stundenkorrektur Offline Menü zur Einstellung von Standardparametern, Touchkalibrierung Slide Bedienfunktion Optionen Fernzugriff via VNC (Virtual Network Computing) Protokoll WLAN-Funktion digitale IO Funktion mit externen Modul für max. 8 IO’s externer Raumtemperatursensor (digital 1-Wire) anschließbar externer Präsenzmelder mit Erfassungsbereich 10m anschließbar inklusive: Batterie gepufferte RTC mit NTC (Netzwerk-Zeit-Protokoll-Server), Batterie: CR 2032 Software TouchMaker 3.x.x: Software für MS Windows zum komfortablen Erstellen der Grafikoberflächen und der Projektapplikation mit der Definition von Touchfeldern, Import von Bitmaps, LON Netzwerkvariablen (SNVT) in jeder Screen-Oberfläche. Einbindung beliebiger Bitmaps direkter Upload der erstellten Oberflächen auf das Panel via Ethernet FTP oder LON Generierung von LON Netzwerkvariablen, BACnet-Objekten, Modbus-Objekten Kompilierung der Applikation nicht notwendig Einbindung eigener Bilder/Piktogramme/Button/Icon und Treiber einschließlich z.B. Analoguhr, Digitaluhr, Bargraph, Passwort/Code, Temperatursensor) Design: Aluminium-Design-Rahmen silber gebürstet eloxiert Montage: Unterputz oder Schaltschrankeinbau Fertig montiert und angeschlossen PASStec GmbH Typ: TOUCHLON 15“ color TFT - Bedien- und Anzeigeeinheit für LON, BACnet, Modbus, DMX Artikel-Nr.: TL-1024x768-400-TFT-UP-SI |
|  | Artikelnummer: TL-1024x768-400-TFT-UP-SI |
|  | Menge: ............... | Einheit: Stk | EP: .................... | GP: ................... |

Gesamtsumme: ...................

MWSt. (......%): ...................

Gesamtsumme inkl. MWSt.: ...................